## Slide 1
L'approche design au service du projet de Première
Sciences de l’Ingénieur Un enseignement de spécialité en 1ère

## Slide 2
Projet de 1ère
INNOVER
12 heures
Stratégies d'ingénierie
Approche design
Thématiques
Le projet en spécialité Sciences de l'Ingénieur

## Slide 3
Le projet en première, c'est quoi ?
Compétences | Connaissances
Élaborer une démarche globale d'innovation | Méthodes agiles Approche design
Imaginer une solution originale, appropriée et esthétique | Cartes heuristiques Méthodes de brainstorming, d’analogies, de détournement d’usage Scénarios d’usage et expériences utilisateurs Design d’interface et d’interaction Éléments d’ergonomie
Représenter une solution originale | Outil numérique graphique Modeleur volumique
Matérialiser une solution virtuelle | Mise en œuvre d’outils de prototypage rapide Prototypage de la commande
Évaluer une solution | Mesures et tests des performances de tout ou partie de la solution innovante Amélioration continue
Compétences | Connaissances
Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet | Comportement séquentiel Structures algorithmiques (variables, fonctions, structures séquentielles, itératives, répétitives, conditionnelles) Diagramme d’états-transitions
Traduire un algorithme en un programme exécutable | Langage de programmation
INNOVER
RÉSOUDRE

## Slide 4
Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens
les structures et les enveloppes ;
les réseaux de communication et d’énergie ;
les objets connectés, l’internet des objets ;
les mobilités des personnes et des biens.
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Le projet en première, autour d'un thème.

## Slide 5
Un thème : les objets connectés
Les rapports entre les personnes et leur environnement :
  Smart home
  Smart car
  Smart tv
  Smart watch
  …
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
les objets connectés.
les produits intelligents :
Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens
les structures et les enveloppes ;
les réseaux de communication et d’énergie ;
les objets connectés, l’internet des objets ;
les mobilités des personnes et des biens.

## Slide 6
Un sujet : la maison connectée
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Chauffage
Volets roulants
Sécurité
Multimédia
Luminaires

## Slide 7
Un objet domotique
Besoin exprimé par le client : piloter son habitation à distance.
Problématique : comment réaliser une Interface Homme-Machine (IHM) conviviale permettant de piloter les lampes à distance dans une habitation ?
Question : comment rendre convivial le pilotage domotique d’une habitation ?
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 8
Une démarche : l'approche design
Comprendre le client ; l'interroger pour bien exprimer ses exigences,
Définir le périmètre du projet, en équipe pluridisciplinaire.
Produire des idées, développer des solutions..
Tester, expérimenter, fournir des solutions matérielles
Présenter la solution au client.
Retour du client et amélioration à sa demande
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 9
Exprimer les exigences du "client"
Piloter son habitation
Allumer ou éteindre une lampe
Actionner à distance via une IHM conviviale
Liaison sans fil
Expérience de l'utilisateur
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Client
Équipes de développement
Création d’une interface

## Slide 10
Exprimer les exigences du "client"
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Le brainstorming

## Slide 11
Exprimer les exigences du "client"
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Voix
Pilotage au son
Claquement de doigts
Interrupteur on/off
Pilotage avec un Boitier
Geste vif/secouer
Orientation du boitier
Pilotage avec un smartphone
Orientation
Application
Géolocalisation
Localisation dans la maison
Musique
Présence utilisateur
Détecteur de présence
Simulation de présence
Le brainstorming

## Slide 12
Exprimer les exigences du "client"
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Interrupteur on/off
Pilotage avec un Boitier
Geste vif/secouer
Orientation du boitier
Localisation dans la maison
Orientation du boitier
Pilotage avec un Boitier
Challenge
Créer un boitier permettant d'actionner une lampe à distance par un simple changement d'orientation de celui-ci.

## Slide 13
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
FORME SIMPLE ET CONVIVIALE
Ergonomique
Six orientations stables
Embarquement matériel communiquant possible
Évolutif
Exprimer les exigences du "client"
Une seule orientation stable
Pas d'orientation stable
Difficulté d'embarquer le matériel communiquant
Peu évolutif

## Slide 14
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Challenge
Créer le DomoCub ou Dom 3 !
Exprimer les exigences du "client"
Ergonomique
Six orientations stables
Embarquement matériel communiquant possible
Évolutif

## Slide 15
Définir le périmètre : les ressources à disposition
Les ressources permettent-elles de répondre aux exigences du client ?
cartes micro:bit
Programmation
Logiciel de conception
Imprimante 3D
LE FABLAB
LE FABLAB
Python
Fournir un prototype au client le plus vite possible !

## Slide 16
Définir le périmètre : les ressources à disposition
Un principe
Un choix de forme
Le cube
Accéléromètre
Accélération de la pesanteur
Grandeur physique utile
Logiciel de modélisation
Imprimante 3D
Les ressources permettent-elles de répondre aux exigences du client ?
Capteur embarqué
LE FABLAB

## Slide 17
La gravité est modélisée par un vecteur accélération notée :
La gravité est modélisée par un vecteur accélération notée : 𝒈 ⃗
Intensité :
Intensité : 𝒈=𝟗,𝟖𝟏 𝒎.𝒔^(−𝟐)
Direction : toujours verticale
Sens : vers le bas
Direction : toujours verticale
Sens : vers le bas
Définir le périmètre : les ressources à disposition
Fonctionnement d’un accéléromètre et validation de la carte micro:bit

## Slide 18
  La carte possède un accéléromètre 3 axes
  La direction de l’accélération de la pesanteur est portée par un axe
  Donc on peut connaître l'orientation de la carte
  Exigence n°1 : détecter au minimum deux orientations du cube
La carte micro:bit permet de répondre aux exigences du client.
Y
X
Fonctionnement d’un accéléromètre et validation de la carte micro:bit
Définir le périmètre : les ressources à disposition
Z
Y
X
Z

## Slide 19
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Définir le périmètre : le Dom3 en résumé !
Cube
Carte micro:bit
Alimentation mi:power Pile 3V
Orientation
Tension continue 3V
Rotation
Signal radio 2,4 GHz
Lampe
Convertisseur Continu / Continu
Carte micro:bit
Signal radio 2,4 GHz
Convertisseur Alternatif/Continu 230V/12V/3V
Ampoule Led 12V/6W
Réseau électrique 230V/50Hz
Tension 12V continu
Alimentation 3V
Signal électrique
Sortie 1
Tension
0V ou 12V
Flux lumineux

## Slide 20
Produire des idées, développer des solutions
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
La conception du boitier
Logiciel de modélisation volumique

## Slide 21
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Produire des idées, développer des solutions
La conception du boitier
Logiciel de modélisation volumique

## Slide 22
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
FORME SIMPLE ET CONVIVIALE
Produire des idées, développer des solutions
Logiciel de modélisation volumique

## Slide 23
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Répondre à la première exigence du client
Création d’un cube domotique avec la détection de deux orientations (face rouge et noir vers le haut)
Produire des idées, développer des solutions
Acquisition du changement d'orientation du cube

## Slide 24
Les valeurs de l'accéléromètre varient de 1000 mg à -1000 mg, ce qui correspond à 9,81 m.s-2 et à -9,81 m.s-2
Acquisition du changement d'orientation du cube
Get_x () | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000
Get_y() | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | 0
Get_z () | -1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Produire des idées, développer des solutions
Exigence n°1
Détecter au minimum deux orientations du cube
Z
Y
X

## Slide 25
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Liaison radio
Signal 2,4 GHz
Protocole de communication
Trame Série
Exigence n°2
Réaliser une communication sans fil entre les deux cartes µP afin d’échanger les informations sur l'orientation du cube
Produire des idées, développer des solutions
Communiquer le signal de commande

## Slide 26
Problème
Transcriptions
Langage de programmation
Compilation
Solution
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Algorithme
Algorigramme
Programme
Programmer : Les étapes de la construction d’un programme
Produire des idées, développer des solutions
Interprétation
Python
Langage lisible
Bibliothèques spécialisées
Plusieurs possibilités

## Slide 27
Début
Importer la bibliothèque micro:bit
Boucle infinie
Pause de 100ms
(acc_x, acc_y, acc_z) -> acc
Afficher les valeurs de l’acc
Fin
DEBUT
Importer la bibliothèque micro:bit
TANT QUE vrai
pause 100ms
acc  acc_x, acc_y, acc_z
Affichage les valeurs de l’ acc
FIN TANT QUE
FIN
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Programmer la carte micro:bit pour détecter l'orientation
Produire des idées, développer des solutions

## Slide 28
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
  Exigence n°1
  Détecter au minimum deux orientations du cube
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Tester la carte micro:bit pour détecter l'orientation

## Slide 29
Valeurs de l'accéléromètre en fonction de l'orientation de la carte
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Tester la carte micro:bit, émetteur
X
Y
Z
Chart: Accélération en mg
X
Y
Z
Exigence n°2
Réaliser une communication sans fil entre les deux cartes µP afin d’échanger les informations sur l'orientation du cube

## Slide 30
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Le prototypage
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 31
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Le prototypage
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 32
Émetteur
Récepteur
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Exigence n°4 - Éteindre la lampe si le cube est en orientation face Noire vers le haut
  Exigence n°3 - Allumer la lampe si le cube est en orientation face Rouge vers le haut
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Programmer la carte micro:bit pour actionner la lampe

## Slide 33
Début
Importer les bibliothèques et le module radio, allumer le module radio micro:bit
Boucle infinie
Pause de 20ms
Réception du message radio
Allumer la lampe
Fin
DEBUT
TANT QUE vrai
pause 20ms
acc  message_radio
acc_y  valeur entière de acc
SI 800mg <acc_y < 1200mg
Mettre la sortie numérique 1 à 1
pause 100ms
SINON
Mettre la sortie numérique 1 à 0
FIN TANT QUE
FIN
Face détectée
Eteindre la lampe
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Programmer la carte micro:bit pour actionner la lampe

## Slide 34
Tester, expérimenter, fournir des solutions
Le premier prototype
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Toutes les exigences du client sont respectées

## Slide 35
Deux orientations du cube
Communication sans fil
Client
Exigences
Équipes de développement
(élèves)
Réunion chaque semaine (x2)
Livraison du prototype
Retour du client
Changement d'orientation du cube
Quel que soit le changement de face, l’état de la lampe doit changer.
Nouvelle exigence
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Présenter la solution au client
Retour du client et amélioration à sa demande

## Slide 36
Livraison du prototype final
Nouvelles exigences
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Présenter la solution au client
Équipes de développement
(élèves)
Réunion chaque semaine (x3)
Client
Changement d'orientation du cube
Communication sans fil
Retour du client et amélioration à sa demande
Satisfaction du client

## Slide 37
37
37
Innover
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Synthèse : la démarche des sciences de l'ingénieur
Système réel
Cahier des charges
Modèle numérique
Expérimenter et simuler
Analyser
Modéliser et résoudre
Approche design

## Slide 38
Cahier des charges
38
38
Innover
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Synthèse : la démarche des sciences de l'ingénieur
Cahier des charges
Créer un cube qui, quand on le fait basculer d'une face à l'autre, allume ou éteint la lampe à distance.
Analyser

## Slide 39
39
39
Innover
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Synthèse : la démarche des sciences de l'ingénieur
Système réel
Expérimenter et simuler
Système réel
Quand on fait basculer le cube face rouge en haut, la lampe s'allume à distance, puis s'éteint lorsqu'on le bascule sur une autre face.

## Slide 40
40
40
Innover
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Synthèse : la démarche des sciences de l'ingénieur
Système réel
Cahier des charges
Expérimenter et simuler
Analyser
Modèle numérique
Modéliser et résoudre
Écart
Dom 3 !
Cahier des charges
Créer un cube qui, quand on le fait basculer d'une face à l'autre, allume ou éteint la lampe à distance.
Système réel
Quand on fait basculer le cube face rouge en haut, la lampe s'allume à distance, puis s'éteint lorsqu'on le bascule sur une autre face.

## Slide 41
41
Un Quiz ! L'approche design au service du projet de Première
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 42
0
1
2
3
4
5
Les valeurs de l’accéléromètre varient de 1 000 mg à -1 000 mg. Que lirait l'accéléromètre dans le cas de la figure ci-dessous ?
à 1000 sur X
À 1000 sur Y -9.81m.s-2
à -1000 sur Z
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Get_x () | 0 | 0 | 1000
Get_y() | 0 | 1000 | 0
Get_z () | -1000 | 0 | 0

## Slide 43
0
1
2
3
4
5
Dans le programme de l’émetteur, à quoi correspond la ligne de code ?
Créer une boucle infinie
Créer une structure conditionnelle
Affecter une variable
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
Python
Début
Importer la bibliothèque micro:bit
Boucle infinie
Pause de 100ms
(acc_x, acc_y, acc_z) -> acc
Afficher les valeurs de l’acc
Fin

## Slide 44
0
1
2
3
4
5
Avec l'approche design, quelle est la nouvelle exigence du client ?
Faire varier la luminosité de la lampe
Quel que soit le changement de face, l’état de la lampe doit changer.
Jouer au dé avec le cube
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 45
0
1
2
3
4
5
Sur quoi la méthode agile est-elle basée ?
Le besoin initial du cahier des charges
L'évolution des besoins du client.
La conception du produit final
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première

## Slide 46
Créer une boucle infinie
Déclarer une variable
Affecter une variable
Un Quiz ! La démarche des sciences de l’ingénieur
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Sciences de l’Ingénieur : l'approche Design au service du projet de Première
1000 sur X
1000 sur Y
-1000 sur Z
Faire varier la luminosité de la lampe
Quel que soit le changement de face, l’état de la lampe change
Jouer au dé avec le cube
Le besoin initial du cahier des charges
L'évolution des besoins du client.
La conception du produit final

## Slide 47
I2D
Ingénierie et Développement Durable (I2D)
Une démarche différente en STI2D
Prendre en compte l’exigence du développement durable à travers une approche expérimentale du triptyque MEI
Acquérir
Traiter
Communiquer
Orientation du cube
Carte µP micro:bit
Module radio 2.4GHz
Valider le capteur qui doit permettre au système de connaître l’orientation du cube dans l’espace.
programme
Commande d'allumage ou d'extinction
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
L'approche expérimentale du triptyque MEI

## Slide 48
Cibler le besoin en fonction du cahier des charges
Établir une liste de capteurs
Grandeurs physiques
Contraintes
Résolution, sensibilité
Précision, rapidité
Nature de l’information
Modèle mathématique
Calcul de l’écart
Choix de capteur validé
Réaliser l’étalonnage du capteur
Valider le choix du capteur
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Une démarche différente en STI2D
L'approche expérimentale du triptyque MEI
Étape 1
Étape 2
Étape 4
Étape 5
Étape 3
Choisir le capteur

## Slide 49
Plage de mesure : de 0 à 180°
Intégrer le capteur selon les dimensions du cube
Compatibilité avec l’autonomie attendue
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Une démarche différente en STI2D
Identification du besoin
Étape 1

## Slide 50
Étape 2
Accéléromètre 3 axes,
de type ADXL345
Carte d’acquisition et de traitement de l’information micro:bit
Matériels à disposition pour expérimenter et manipuler
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Une démarche différente en STI2D
Identification des contraintes
Z
Y
X

## Slide 51
Validation du choix d’une solution constructive par rapport aux critères du cahier des charges
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Une démarche différente en STI2D
Choix du capteur
Étape 3

## Slide 52
Exploitation des données
  calculs d’écarts entre la valeur de l’angle attendue et la valeur transmise par la chaîne d’acquisition.
Accéléromètre (ADXL345) Un système de référence
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Étape 4
Une démarche différente en STI2D
Étalonnage du capteur
Acquérir
Traiter
Communiquer
Orientation du cube
Moniteur série
Programme
Commande d'allumage ou d'extinction
36°

## Slide 53
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Étape 4
Une démarche différente en STI2D
Étalonnage du capteur
36°
x

## Slide 54
Conditions expérimentales, incertitudes de mesure
les données mesurées issues du capteur
les données mesurées issues du dispositif de référence
limites de validité
CONCLUSION
STI2D : l'approche expérimentale du tryptique MEI
Étape 5
Une démarche différente en STI2D
Qualifier le capteur
Écart
sensibilité
précision
résolution
Dispositif de référence
36°
x

## Slide 55
MERCI À TOUS !
Sciences de l’Ingénieur Un enseignement de spécialité en 1ère

## Slide 56
Sciences de l’Ingénieur Un enseignement de spécialité en 1ère
Philippe GAGELIN, Professeur de Sciences de l'Ingénieur
Benoit GALLIENNE, Professeur de Sciences de l'Ingénieur
Meriem MNAFAKH, Professeure de Sciences de l'Ingénieur
Damien SAUNIER, Professeur de Sciences de l'Ingénieur
  Gilles CAYOL Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional Sciences et Techniques Industrielles
  Vincent MONTREUIL Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional Sciences et Techniques Industrielles
    Régis RIGAUD
    Inspecteur Général de l’éducation, du sport et de la recherche
    Groupe Sciences et Techniques Industrielles
    Samuel VIOLLIN
    Inspecteur Général de l’éducation, du sport et de la recherche
    Doyen du groupe Sciences et Techniques Industrielles